T.C.YAHŞİHAN BELEDİYESİ                            MECLİS KARAR KAĞIDI

| KARAR TARİHİ:11.07.2017 | TOPLANTI SAYISI : 9 | TOPLANTI SAATİ : 10.00 |
| --- | --- | --- |
| Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı-Soyadı | Başkan: Ahmet SUNGUR Belediye Başkanı Üyeler : Memiş ŞENSOY, Mustafa ALAN, Mustafa YARAR, Üzeyir PEHLİVAN,Hüseyin SARIYER, Raziye ÖZÇELİK, Hüseyin BAŞ, Bahattin GÜNEŞER, Ali KILIÇ, Muzaffer BERKDEMİR../... |

MECLİS KARARLARI

Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere 11.07.2017 Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda Başkan Ahmet SUNGUR’ un başkanlığında  (Ek ibare; R.G. 27.11.2014 – 29188) gereğince toplandı.

Yapılan yoklamada meclis üyelerimizden Sercan SITKI dışındaki diğer 11 üyenin katılımı ile çoğunluğun sağlandığı görülmekle  Başkan Ahmet SUNGUR gündem maddelerini okuyarak toplantıya başlandı.

GÜNDEM :

- Binalarda kullanılan yalıtım malzemelerinin görüşülmesi

- Memur kadro değişikliğinin görüşülmesi

- İmar plan notlarının düzenlenmesi

KARAR NO–45: İlçemiz sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşları ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı,bina,tesis ile işletmenin, tasarımı, yapımı,işletimi,bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini, herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitim, eğitimin denetimin usul ve esaslarını düzenleyen Yahşihan Belediyesi Binaları Yangından Korunma Yönetmeliği Meclise okundu;

T.C

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİNALARI YANGINDAN KORUMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar)

Amaç

MADDE 1– Bu Yönetmeliğin amacı Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemek üzere 10/08/2009 tarih ve 2009/15316K  sayılı resmi gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin uygulanması sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2– Bu Yönetmelik;

a) Yahşihan Belediyesi sınırları içerisinde ki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,

b) Yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını (19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı RG) kapsar

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınmış olmakla birlikte henüz yapımına başlanmamış olan yapılar,

b) Mevcut yapılardan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı değiştirilerek, sağlık, eğitim ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler, tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalar ve binadaki toplam kullanıcı sayısı 200’ü geçen toplanma amaçlı binalar,

c) Yönetmelikte belirtilen(19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı RG) diğer yapılar, binalar, tesisler ve işletmeler, hakkında uygulanır.

(3) Sürekli veya geçici, resmî ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler yapı sayılarak, haklarında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır.

(4) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, yangına karşı güvenlik tedbirleri için yapılacak tesisatlara ilişkin olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınır ve yapının özelliğini etkilemeyecek biçimde, tahliye, algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinden gerekli olanlar kurulur.

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarının yangından korunması, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.( 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı RG)

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesine 19/06/2007 tarih ve 26735 sayılı RG'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 10/08/2009 tarih 2009/15316K Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 12/03/2012 tarih 2012/2958K Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 16/03/2015 tarih 2015/7401K Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik'e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye     : Yahşihan Belediyesi’ni

Başkanlık   : Yahşihan Belediye Başkanlığı’nı

Meclis        : Yahşihan Belediye Meclisi’ni

İtfaiye         : Yahşihan İtfaiye Müdürlüğü’nü

Personel     : Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personeli’ni İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler ve Sorumluluk

MADDE 5- (1) Yeni yapı inşasında veya mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın kullanım sınıfına ve özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise, Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılır.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında proje ve yapım ile ilgili konularda tereddüde düşülen hususlar hakkında Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, diğer hususlar hakkında ise İçişleri Bakanlığının uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak bu görüşlere göre işlem yapılır.   ( 10/08/2009 tarih 2009/15316K)

MADDE 6- (1) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi sorumlu olur.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı;

a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri,

b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler,

c) Yapı denetimi kuruluşları,

ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları,

kusurlarına göre sorumludur.

(3) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri, konutlar hariç olmak üzere, yüksek yapılarda ve yapı inşaat alanı 5000 m2’den fazla olan yapılarda mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Diğer yapılarda ise, mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerce, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise, valiliklerce onaylanarak uygulanır.

(4) Yapı ruhsatı vermeye yetkili merci(belediyemiz); yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.  ( 10/08/2009 tarih 2009/15316K)

MADDE 7-Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatıların yangına dayanıklı, yanmayan malzemelerden imal edilmesi zorunludur. Aksi halde eksik veya ihmalli imalatlarda bundan böyle; a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri, b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler, c) Yapı denetimi kuruluşları, ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları, kusurlarına göre sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Bina Tehlike Sınıflandırması

MADDE 8- (1) Bina veya bir bölümsünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlemin ve faaliyetlerin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre belirlenir. (2) Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında aşağıdaki tehlike sınıflandırması dikkate alınır: a) Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerlerdir. b) Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir. c) Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir.( 10/08/2009 tarih 2009/15316K) MADDE 9-Belediyemizin ilgili birimleri, Belediyemiz sınırları içerisinde çıkan yangınlara çok kısa sürede ve etkin bir şekilde müdahale etmesi, asli görevleri arasındadır. Bu amaçla, özellikle park edilmiş araçlar sebebiyle itfaiye araçlarının geçişinin engellenmemesi için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre, belediyemiz trafik birimleri ve itfaiye görevlilerinin işini kolaylaştırmak, normal zamanlarda yolları açık tutmak yetkisine sahiptir.

Belediyemizin ilgili görevlileri, yangın anında ulaşımın sağlanması için, park edilmiş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım yollarını açma yetkisine sahiptirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri

MADDE 10- (1) 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinin 29. Maddesinde belirlenen malzemelerin kullanılması/uygulanması zorunludur.

(2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.( Kompozit malzemeler en az 450-500 Co dayanımlı, tutuşabilirlik dayanımı 1000 Co yangına dirençli A1, A2 malzemelerden kullanılacaktır.)

(3) Yapı malzemeleri; bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri ifade eder.

(4) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez.

(5)  Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde olması gerekir. Bitişik nizam yapılarda, çatılarda çatı örtüsü ve izolasyonu olarak normal ve kolay alevlenen malzemeler kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

MADDE 11- (1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan korunma tesisatı, transformatör ve jeneratör gibi kısımlarda 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinin Dördüncü Kısım Başlığı altındaki hükümlere uygulanması zorunludur.

(2) Tüm yapılarda yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme sistemi gibi kriterlere ve ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınmak şartıyla hacmi belirlenecek(Konutlarda her daire için 500 lt) su deposu bulundurulması zorunludur. Diğer konut tipi binalarda ise yeterli büyüklükte su deposu ve hidrofor yeri ayrılır, yapı sahibinin isteğine bağlı olarak mekanik tesisat projelerine işlenerek tesis edilir. Su depoları, gerekli yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum ya da çatı katında yerleştirilebilir.

Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri;

MADDE 12- (1) Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

(2) Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.

(3)İç Tesisat Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım malzemeleri, bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilir.

(4) Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının bir yangın bölmesinden diğer bir yangın bölmesine yatay ve düşey geçişlerinde yangın veya dumanın veyahut her ikisinin birden geçişini engellemek üzere, bütün açıklıkların yangın durdurucu harç, yastık, panel ve benzeri malzemelerle kapatılması gerekir.

(5) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulamasından bundan böyle; a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri, b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler, c) Yapı denetimi kuruluşları, ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları, kusurlarına göre sorumludur. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır. (19/06/2007 tarih ve 26735 sayılı RG)

Ticari amaçlı kullanılan binalarda:

MADDE 13- (1) 10/08/2009 tarih 2009/15316K Yönetmelikte belirtilen Kapasite/adette yangın tüpleri, yangın söndürme talimatları ve yangın talimatlarında belirlenen yangına müdahale görevlilerini belirlemek/bulundurmak zorundadır.

(2) Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.

(3) Yangın uyarı sistemini oluşturan bütün kabloların ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan bütün hatların; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulması gerekir.

(4) Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.

(5) Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir.

(6) Bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması hâlinde, binada algılama ve uyarı sistemi var ise, söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları, yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir.

(7) Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulması hâlinde, bu sistemler ile ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenir ve kontrol edilir. Duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen izleme panelleri ile birleştirilerek yangın alarm sistemi bünyesinde de gerçekleştirilebilir.

(8) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından veya benzeri acil hâllerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir.

(9) Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele ekipleri ve yangına müdahale konusunda eğitilmiş personele ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm sinyalinin gerçekliğinin araştırılmasına imkân verecek şekilde bir ön uyarı sistemine izin verilir. Tehlikeli maddelerin bulundurulduğu veya işlendiği endüstriyel binalarda ve depolama amaçlı yapılarda herhangi bir yangın algılamasının otomatik olarak bina tahliye uyarı sistemlerini harekete geçirmesi gerekir. Bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemine izin verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duman Kontrol Sistemleri

MADDE 14- (1) Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

(2) Kurulması gereken basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının yerleştirilmesi ve kullanılacak teçhizatın cinsi ve miktarı, binanın kullanım sınıfına, tehlike sınıfına, binada bulunanların hareket kabiliyetine ve binada bulunan yangın önleme sistemlerinin özelliklerine göre belirlenir.

(3) Her türlü basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte öngörülen her türlü sistemin, cihazın ve ekipmanın, montaj ve işletme süresince performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde kabul testinin yapılması, periyodik kontrol, test ve bakıma tabi tutulması gerekir. Binalarda kurulacak basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatı da, binanın yangın sorumlusunun gözetiminde test ve bakıma tabi tutulur.

(5) Duman tahliyesinde kullanılacak fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve jeneratörden beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekir

ALTINCI BÖLÜM

Yangın Söndürme Sistemleri

MADDE 15- (1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün yapı ve binalar ile tünel, liman, dok, metro ve açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

(2) (a)Yangın söndürme sistemlerinin; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını söndürecek kapasitede olması ve yapının ekonomik ömrü boyunca, otomatik veya el ile gereken hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirebilmesi gerekir.

(b)Parlayıcı ve yanıcı petrol ürünleri ve parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeler içeren hertürlü bina tesis ve işyerlerinde yağmurlama sistemi( su içermeyen söndürücü sarf malzemeleri, Kuru Kimyevi Toz, CO2, Halokarbon) kullanılması,

(c) Sulu sistemlerin uygun görülmediği gaz yangınlarında ise Kuru Kimyevi Toz, CO2, Halokarbon kullanılması,

(3) Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemlerinin ve tesisatının nitelikleri, kullanılacak teçhizatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri; binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenir. Sistemde kullanılacak bütün ekipmanın sertifikalı olması şarttır.

(4) Her türlü yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi mecburidir.

(5) Yangın dolabı bulundurulması zorunlu olan binalarda yangın hortumları TSE 694 Belgeli Yarı Sert Yangın Hortumları, en az Ø85 mm çapında olacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

MADDE 16- 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinin Sekizinci kısmında belirlenen maddelere uyulması/uygulanması zorunludur.

MADDE 17- Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, yetkili merci tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin ve cihazların kontrolü, testi ve bakımı bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

#### SEKİZİNCİ BÖLÜM

Periyodik Testler, Bakım ve Denetim

MADDE 18- Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur.

#### DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 19/06/2007 tarih ve 26735 sayılı RG'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 10/08/2009 tarih 2009/15316K Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 12/03/2012 tarih 2012/2958K Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 16/03/2015 tarih 2015/7401K Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Yönetmeliğe aykırılık hâlleri

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 21-Bu yönetmelik Yahşihan Belediye Meclisinin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22-Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Başkan Ahmet SUNGUR meclis üyelerine İlçemiz sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşları ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı,bina,tesis,  işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi,bakımı ve kullanımında uygulanmak üzere hazırlanan Yahşihan Belediyesi Binaları Yangından Korunma Yönetmeliği  hakkında söz almak isteyen varmı diye sordu. Üyelerden söz almak isteyen çıkmadığından  Yahşihan Belediyesi Binaları Yangından Korunma Yönetmeliğinin

5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) (fıkrası Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.) hükmü gereğince kabul edilimesi için yapılan işaretle oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO-46: Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 7 dereceli Memur kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince iptal edilerek yerine 10 dereceli V.H.K.İ. kadrosu ihdas edilmesi için yapılan işaretle oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO-47: Belediyemiz meclisinin 01.12.2016 tarih ve 2016/60 sayılı kararı ile onaylanan İmar Plan Notlarının 22. Maddesinde”Hmax: Serbest önerilmiş yapı aralarında parsel bazında yapılacak detaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu sonuçlarına göre kat yüksekliğini belirlemeye maksimum yükseklik 45.50 metreyi aşmamak kaydıyla belediyesi yetkilidir”denilmektedir.

Belediyemiz meclisinin  01.12.2016 tarih ve 2016/60 sayılı kararı ile uygulanmaya  başlanılan imar plan notlarının yeniden düzenlenmesi için belediyemiz imar komisyonuna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi..

Başkan Ahmet SUNGUR Gündemde görüşülecek konu kalmadığını belirterek toplantıya son verildi. 11.07.2017

BAŞKAN                                              KATİP ÜYE                                           KATİP ÜYE

Ahmet SUNGUR                                   Üzeyir PEHLİVAN                                  Memiş ŞENSOY

Belediyemiz meclisinin 11.07.2017  tarih ve 2017/9 sayılı toplantısında alınan  3 adet karar 5393 sayılı kanunun 23.maddesi gereğince tasdik olunur. 11.07.2017

Ahmet SUNGUR

Belediye Başkanı